В случае неправильного функционирования или отключения электричества, в то время как вы ожидаете приезда квалифицированных специалистов сервисной службы компании Master Company, вы можете пользоваться системой в ручном режиме. Для того, чтобы выполнить эту процедуру – вам необходимо разблокировать привод (эта единственная процедура, которую пользователь вправе выполнять самостоятельно). Даная операция подробно описана NICE.

Движение в ручном режиме и разблокировка. Перед выполнением данной операции, пожалуйста, примите к сведению, что разблокировка может произойти только тогда, когда ворота остановлены.

1. Потяните шнур разблокировки вниз до тех пор, пока каретка не будет разблокирована (рис.А).

2. Теперь гаражные ворота могут двигаться в ручном режиме (рис.В).

3. Для возобновления автоматического режима – верните ворота в начальное положение до тех пор, пока вы не услышите, как зацепилась каретка за цепь (щелчок).

MASTER COMPANY – автоматические ворота, рольставни, шлагбаумы http://www.mastcom.ru

Россия, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12

Телефон: +7 (495) 921-39-70